## Slide 1
中華民國108年08月
柴油車黑煙檢測方法
與全國自主管理標章

## Slide 2
黑煙檢測方法修正方向

## Slide 3
檢測方法修正方向
面臨現況
低污染車輛簡化檢測程序
檢測馬力比之打檔方式，非一般車輛駕駛行為
簡政便民
低污染車輛僅取樣1次即判定合格
馬力比檢測得由車主執行之
吹除積存物得由車主執行之
取得原廠證明者，得免驗證馬力比
廢除舊制率紙反射式檢驗方法
細節
精進作為
柴油車黑煙檢測方法

## Slide 4
依近3年柴油車實測結果，1～2期大型柴油車檢測不透光率約1.0 m-1，3～5期大型柴油車檢測約低於0.6 m-1
基於鼓勵車主落實車輛維護保養，可評估簡化低污染車輛檢測程序
簡化取樣次數
1.1
0.9
0.5
0.3
0.2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
第
1
期
第
2
期
第
3
期
第
4
期
第
5
期
平均不透光率
平均不透光率
2.8
1.6
1.2
1.0
0.6
1.4
1.2
0.7
0.4
0.3
現行法規值
閥值
(
門檻值
)
柴油車使用中管制標準及
105
-
107
年實測結果

## Slide 5
期別 | 排放標準 | 閥值（門檻值）
一期 | 光吸收係數 2.8m-1 | 光吸收係數 1.4m-1
二期 | 光吸收係數 1.6m-1 | 光吸收係數 1.2m-1
三期 | 光吸收係數 1.2m-1 | 光吸收係數 0.7m-1
四期 | 光吸收係數 1.0m-1 | 光吸收係數 0.4m-1
五期 | 光吸收係數 0.6m-1 | 光吸收係數 0.3m-1
按各期別法規值訂檢測閥值（實測平均值+30％）
    無負載急加速檢測方式建議對策：
      吹除3次積碳物後，若急踩油門第1次低於閥值（門檻值），即判定合格，無須再執行第2次與第3次檢測
      若第1次超過閥值（門檻值） ，需踩第2次油門，若第2次檢測結果亦低於閥值（門檻值） ，判定合格
      若前2次測試結果皆高於閥值（門檻值），直接檢測第3次，若最大最小值相差0.25 m-1以內，平均3次平均值，比對排放標準判定合格與否
急踩油門
第一次
急踩油門
第二次
急踩油門
第三次
合格
合格
高於門檻值
高於門檻值
低於門檻值
低於門檻值
三次檢測平均值
合格
不合格
低於法規值
高於法規值
黑煙檢測方法調整方式
車主爭議事項研析與因應作為

## Slide 6
全負載定轉速
無負載急加速
全負載100%
全負載60%
全負載40%
全負載馬力比
無負載急加速
全負載馬力比
無負載急加速
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
約6~8分鐘
約3~5分鐘
約2分13秒
舊制
程序
新制程序
後續規劃程序
時間減半
檢測方法修正方向

## Slide 7
自主管理標章

## Slide 8
等級 | 檢驗標準 | 有效期限
新購6期車 | 三年免驗 | 3年
新購5期車 | 二年免驗 | 2年
優級 | 不透光率1.0m-1以下，馬力比50%以上 | 1年
合格 | 符合車輛原出廠之排放標準 | 6個月
全國共同採認
檢測標準與標章核發
合格
優級

## Slide 9
不透光率與馬力比檢測結果需符合前述規範。
檢測依據為主動到檢及自主管理。
遭民眾檢舉或地方環保局通知到檢者，第1次不合格不罰，複驗合格者，得依前述規範核發標章，惟有效期減半。
核發對象
資格取得
使用中柴油車
核發原則
01
02

## Slide 10
替代方案
下列情況無須執行全負載馬力比測試，僅執行無負載黑煙檢測：
  1.車輛本身底盤過低或後雙輪輪距過窄
  2.具引擎限速裝置，或恆定四輪傳動裝置，且無法切換為二輪傳動者
  3.至本署認可保養廠完成調修者（評估中）
  馬力比無法符合規範者，若取得原車輛製造廠或國外原廠國內指定代理人出具相關證明文件，並依不透光率檢測結果核予對應等級
  離島地區依不透光率檢測結果核予對應等級
核發原則
03

## Slide 11
提升檢測品質

## Slide 12
確保地方環保局檢驗品質
A
B
C
歷年均辦理教育訓練，並要求檢測人員需經訓練合格取得證照
持續要求地方環保局改善委辦計畫成員薪資結構，進用專業人才或提升既有人員專業素養，確保檢測品質
108年度教育訓練課程，邀請裕益汽車原廠講師教授車況點檢相關重點

## Slide 13
- 除檢查機油、冷卻水是否足夠，以及輪胎外，應詳細檢查檢查車輛引擎、變速箱、傳動軸、水箱外觀有無損壞，並檢查車輛引擎、變速箱外殼有無機油滲漏
引擎發動後，車輛打空檔進行緩慢加油
觀察有無明顯異音產生
觀察油底殼透氣孔（俗稱喘氣孔）有無明顯
大量白煙產生加踩油門
觀察車頭有無明顯晃動產生
檢查引擎、變速箱
引擎緩慢加油
檢查重要外觀
車輛進行暖車
以上車況點檢無異狀後，始可暖車至工作溫度，再進行驗車
車況點檢建議流程
車輛引擎發動
車況只要有異常，應立即退驗
邀請汽車原廠維修講師，參與108年教育訓練，提升測人員汽車專業素養
車主爭議事項研析與因應作為

## Slide 14
檢測糾紛解析
將請地方環保局邀集車廠技師、專家學者、車輛維修業者等共同組成鑑定小組，釐清車損原因
造成車輛損傷原因複雜，未落實定期維護保養、不當善調或檢驗人員未能即時察覺車況有異予以退驗等，均為可能原因

## Slide 15
簡報完畢
敬請指教